Инструкция по эксплуатации и обслуживанию.

Робот очиститель для бассейна NeptuN Z-200D

1. Безопасность использования

2. Ввод в эксплуатацию

3. Комплектация

4. Описание робота

5. Технические параметры

6. Электроподключение

7. Запуск робота

8. Остановка робота

9. Чистка робота

10. Хранение робота очистителя

11. Пульт дистанционного управления роботом (пульт д/у)

12. Подсоединение кабеля к роботу

13. Установка и замена сменных элементов робота

14. Возможные проблемы и способы их устранения

15. Индикация робота и их значения

16. Уход и обслуживание

17. Гарантия

ВАЖНО: Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации робота.

1. Безопасность использования

При любой неполадке или во время обслуживания, убедитесь, что питание робота отключено во избежание получения травм или иных проблем.
NeptuN Z-200D предназначен только для чистки бассейнов, запрещается использовать для иных целей. В противном случае производитель не несет ответственность за любые последствия.

Запрещается пользоваться бассейном во избежание травм, когда робот работает.
Не допускайте контакта блока питания с водой, также рекомендуется размещать его в сухом и проветриваемом месте. Не допускайте воздействия прямых солнечным лучей на блок питания, а также на сам робот, когда он вне воды.
Допускается установка тележки с блоком управления на расстоянии не ближе 3 метров от края бассейна. 
Не пользуйтесь роботом, если есть вероятность грозы, во избежании получения травм.
Разрешается проводить только техническое обслуживание робота  в рамках данного руководства. Запрещается разбирать робот на запчасти вне диапазона данного руководства.
Запрещается использовать робот в рабочем режиме вне воды. Робот может работать, когда он полностью погружен в воду. 
Если NeptuN Z-200D не будет использоваться в течение длительного времени, убедитесь, что питание отключено. Храните его в чистоте, а также в сухом и проветриваемом помещении.
Если робот не работает, пожалуйста, обратитесь к разделу «Устранение неполадок». Если Вы не смогли найти причину, необходимо обратится в сервисный центр.

Условия использования робота NeptuN Z-200D:

- температура воды: 10 - 32 град. С

- глубина бассейна: до 3 метров

- уровень рН: 7,0 - 7,6

- уровень свободного хлора: 0,6-1,0

2. Ввод в эксплуатацию

- Автоматическая чистка: в роботе по умолчанию установлен режим автоматической чистки. При включении робота, он начинает работать в этом режиме, но если вы начинаете использовать пульт дистанционного управления, то все режимы будут меняться только в ручном режиме. Когда пульт д/у не используется робот возвращается в автоматический режим работы.

- Робот NeptuN Z-200D чистит дно и стены бассейна, а также частично ватерлинию. В то же время робот фильтрует воду, собирая грязь во внутреннем мешочном фильтре.
- Цикл очистки: можно установить время цикла при помощи пульта д/у. Робот отключится автоматически, когда цикл будет завершен.
- Ручной режим уборки: для очистки определенных зон бассейна можно использовать пульт д/у и управлять роботом вручную. 
- Защита от «сухого хода»: мотор насоса останавливается в течении 25 секунд, когда робот выезжает из воды.
- Защита от блокирования механизмов: робот остановится, если что-то будет препятствовать вращению крыльчатки (пропеллера) (грязь, мусор и т.д.)

3. Комплектация

- Робот NeptuN Z-200D

- Кабель 40 м

- Блок питания (управления)

- Пульт д/у

- Направляющее сопло (защитное) – 2 шт

4. Описание робота

5. Технические параметры

| Модель | NeptuN Z-200D |
| --- | --- |
| Размеры бассейна, м | 30 х 20 м |
| Форма бассейна | прямоугольный, круглый, овальный |
| Входное напряжение | 100-240 В; 50-60 Hz |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Время цикла, час | 4 / 6 / 8 |
| Плавающий кабель (длина), м | 40 |
| Рекомендуемая площадь бассейна, м.2 | 100 - 250 |
| Мешочный фильтр | 70 мкм |
| Насос всасывания, м.3/час | 40 (2х20) |
| Средняя скорость движения, м/мин | 15 |
| «Теоретическая» ширина очистки, см | 72 |
| Класс влагозащиты | - робот: IP68 |
|  | - пульт д/у: IP21 |
|  | - блок питание: IP23 |
| Температура хранения, град. С | 0 - 40 |
| Размеры, см | 45 х 84 х 26 |
| Размеры упаковки, см | 58 х 92 х 42 |
| Вес с упаковкой, кг | 37 |

6. Электроподключение

ВНИМАНИЕ!!!!!!!  Подключение следует выполнять в следующем порядке:

сначала подключите плавающий кабель к разъему на блоке питания (рис. 4.1.1), а затем подключите блок питания в сеть переменного тока 110В/220В 50/60Гц (рис. 4.1.2). 
Внимание: не допускайте контакта блока питания с водой. Убедитесь, что блок питания расположен в сухом и проветриваемом месте. Не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей.

Рис. 4.1.1                                                        рис.4.1.2

7. Запуск робота

Опустите робот в бассейн, используя одну из двух боковых ручек. Необходимо покачать робот в разные стороны, для того чтобы выпустить весь воздух из него. После этого отпустите робот, он самостоятельно опустится на дно бассейна.

Нажмите кнопку «ON» на блоке питания. Загорится индикатор «POWER» и индикатор, соответствующий времени цикла 2 часа, это установлено по умолчанию. Вы можете выбрать необходимые режимы 4 / 6 / 8 часа при помощи пульта д/у. Нажимая на кнопку «часы», индикатор соответствия времени будет загораться.

Без крайней необходимости не используйте режим работы «8 часов».

8. Остановка робота

Выключение робота: выключите питание на блоке управления. Когда робот закончит работу и остановится, потяните его за кабель МЕДЛЕННО до уровня воды, затем возьмите за ручки и вытащите из воды.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: вытаскивать робот из воды за кабель

9. Чистка робота

Аккуратно переверните робот набок или вверх дном и положите на пол. ВНИМАНИЕ!!!! Убедитесь, что кабель при этом не изогнут и не переломлен. Разблокируйте защелки-фиксаторы, которые фиксируют держатель для фильтра в корпусе робота. Извлеките фильтровальный мешок. Промойте его, по возможности просушите. Наденьте фильтр обратно на держатель и установите в корпус робота.

ВАЖНО: Необходимо чистить фильтр мешок после каждого использования робота.

10. Хранение робота

Когда вся вода стекла из робота, и он высох, необходимо смотать кабель и положить его сверху робота, либо на мотать на тележку. Используйте тележку для хранения и перемещения робота.

На тележке также устанавливается блок питания. Закрепите блок питания на верхнюю часть тележки при помощи 4 болтов.

Не располагайте тележку с установленным на ней блоком питания ближе, чем 3 метра от края бассейна.

Не располагайте тележку с установленным на ней блоком питания по прямыми солнечными лучами или под дождем, во избежание попадания влаги на него.

11. Пульт дистанционного управления роботом (пульт д/у)

Функции пульт д/у:

- вкл/выкл – кнопка включения/выключения

- индикатор - световой индикатор

- движение вперед - кнопка для движения робота вперед

- поворот налево – кнопка для поворота робота налево

- поворот направо – кнопка для поворота робота направо

- время цикла - кнопка изменения временного цикла работы робота

- режим чистки дна бассейна – кнопка для включения режима «чистка только дна бассейна»

Время цикла (Timer) - кнопка изменения временного цикла

При каждом нажатии кнопки изменяется время цикла работы, при этом на блоке питания загорается соответствующий индикатор.

Режим чистки дна

При нажатии этой кнопки робот переходит в режим по очистки только дна бассейна. Для того, чтобы вернуться из этого режима, необходимо выключить робот и заново включить его.

Вы можете использовать пульт для изменения направления движения, а также для управления режимами работы очистителя. Также используйте пульт, если робот-очиститель застрял у препятствия, например, под лестницей (робот пытается преодолеть препятствие в течение 1-3 минут, далее робот разворачивается и меняет траекторию)

12. Подсоединение кабеля к роботу

Вставьте кабель в соответствующее гнездо в роботе до упора, затем плотно закрутите пластиковую гайку.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- изгибать кабель в месте присоединения к блоку управления и к роботу

- отсоединять кабель от робота в течении всего времени его использования во избежание нарушения влагозащитного уплотнения.

13. Установка и замена сменных элементов робота.

1. Необходимо регулярно проверять состояние пропеллера во избежание перегрева и повреждения приводного блока робота. Регулярно чистите пропеллер и вал, на который он установлен.

Для замены - поверните направляющее защитное сопло по стрелке «open» (открыть). Извлеките сопло из робота. Выверните болт, который крепит пропеллер на валу. Снимите пропеллер вертикально вверх с вала. Установите новый пропеллер. Установите сопло на прежнее место.

2. Необходимо регулярно проверять состояние приводных ремней. Необходимо заменить их, если ремни изношены или порвались. Для замены ремней обратитесь в сервисный центр.

14. Возможные проблемы и способы их устранения

Важно: Выполняйте все работы при отключенном роботе и блоке питания.

- Робот не работает

Проверьте, возможно, блок управления не включен в розетку.                                                                                Проверьте, возможно есть повреждения эл.провода робота или есть некорректные соединения.

- Насос слабо работает, робот сложно забирается и медленно передвигается по стенам

Проверьте пропеллер, при необходимости почистите его или замените.

Проверьте фильтр-мешок, при необходимости почистите его

- Робот смещается в одну сторону при движении

Проверьте приводные ремни, возможно ремень соскочил с места или порвался.

Установите ремень на место, при необходимости замените его.

- Робот не забирается на стены

Проверьте фильтр-мешок, при необходимости почистите его

Проверьте приводные ремни, возможно ремень соскочил с места или порвался.

Установите ремень на место, при необходимости замените его.

Проверьте износ щеток, если щетки изношены, необходимо заменить их.

Проверьте крепление направляющего защитного сопла.

- Робот не может опуститься на дно бассейна

Возможно, в щетках остался воздух, при необходимости выпустите воздух из щеток нажимая на них под водой.

Возможно, в роботе остался воздух, необходимо покачать робот в разные стороны под водой и убедитесь, что весь воздух вышел.

- Грязь выходит через направляющее сопло или через другие отверстия

Проверьте фильтр-мешок. Если мешок порван, замените его.

Если вышеуказанные пути решения проблем не помогли, обратитесь в сервисный центр

15. Индикация

- Зеленый индикатор мигает

Робот остановился из-за нахождения вне воды. Погрузите робот обратно в воду и заново включите.

- Желтый индикатор мигает

Мотор насоса перегрелся. Обратитесь в сервисный центр

- Синий индикатор мигает

Робот перевернулся вверх дном. Переверните робот и включите заново.

- Синий и зеленый индикаторы мигают

Приводные моторы в моторном блоке перегружены.

Проверьте моторы, приводные ремни, возможно они повреждены или засорены. Очистите все элементы привода от загрязнений и перезапустите робот.

- Синий, зеленый и желтый индикаторы мигают

Мотор насоса в моторном блоке перегружен.

Проверьте крыльчатку-пропеллер насоса, сняв защитное направляющее сопло. Если присутствуют загрязнения, удалите их. При повреждении замените пропеллер.

16. Уход и обслуживание

- После окончания работы, робот необходимо обязательно почистить (раздел «чистка робота»). 
- Регулярно проводите осмотр частей робота, подверженных износу (пропеллер, фильтр-мешок, приводные ремни). При необходимости чистите их. 
- Если вы не используете робот в течение длительного времени, убедитесь, что сам робот и блок питания отключены. Храните робот в сухом и проветриваемом помещении с температурой в диапазоне 0-40 ° C.
- Мешочный фильтр, пропеллер, зубчатые приводные ремни, и щетки являются расходными элементами, которые подвергаются естественному износу.

17. Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 (два) года, за исключением изнашиваемых частей. Важно следовать всем рекомендациям в данной инструкции. В противном случае Вы не можете претендовать на гарантию. Если вы хотите купить и заменить изнашиваемые элементы, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром или дистрибьютором.