PITEBA

Пресс для масла

Инструкция по применению

Инструкция для использования

1.	Перед первым пользованием:

- Промойте внутреннюю часть пресса и шнека горячей водой и моющим средством.

- Прикрепите пресс винтами к столу. Давка масла требует значительных усилий, потому стол должен быть прочным.

- Наденьте самую большую шайбу на шнек сзади и сразу смажьте ее растительным маслом. Не используйте какой-либо другой жир! Эта шайба находится под высоким давлением и должна быть всегда хорошо смазана.

- Вставьте шнек в пресс.

- Прикрутите насадку на пресс.

- Регулировочный болт может быть использован в качестве насадки в зависимости от типа семян.

- Подготовьте воронку, обрезав пластиковую бутылку на расстоянии 15 см от горлышка с внешним диаметром этого отверстия 28 мм.

- Наденьте рукоять на хвостовик шнека и закрепите небольшим болтом и гайкой.

- Наполните стеклянный контейнер подкрашенным керосином. Поместите фиксатор фитиля с фитилем в стеклянный контейнер. Поместите стеклянный контейнер у основания пресса под дымоходом. Прикрепите контейнер вертикально к двум выступам с помощью эластической ленты. Всегда проверяйте качество ленты перед использованием!

- Поместите небольшую емкость под отверстием для выхода масла, или вставьте маленькую воронку дыру под отверстием для выхода масла и соедините ее шлангом с ведром. Для этого нужно просверлить отверстие в столе, чтобы продеть через него шланг.

- Пресс для масла готов к эксплуатации.

2.	Семена

- Семена должны быть хорошо просушены.

- Просейте семена через мелкое сито для удаления песка, и через более крупное сито для удаления частиц, по размеру больших, чем семена (солома, камни, пр.).

- Храните хорошо просушенные семена в пластиковых пакетах или плотно закрытых емкостях, чтобы избежать попадания влаги. Влажные семена использовать нельзя.

- Крупные семена нужно предварительно размельчить. Не готовьте больше семян, чем можете обработать в тот же день, во избежание порчи влажным воздухом.

2

http://www.hlebomoli.ru/

3.	Получение масла.

- Смажьте шайбу на конце шнека растительным маслом. Это очень важно!

- Проверьте использование регулировочного болта в соответствии с видом семян. Если использование регулировочного болта рекомендовано: оставьте два выхода пресса полностью открытыми. Когда появится жмых, регулировочный болт можно затягивать постепенно, чтобы получить хороший поток масла и увеличить давление.

- Зажгите фитиль.

- Наполните воронку семенами.

- Подождите 10 минут, чтобы пресс нагрелся.

- Начните спокойное вращение рукоятки пресса по часовой стрелке.

- Жмых будет выходить из двух отверстий в крышке. Вначале, возможно, выйдет немного семян. Легким прикосновением пальцев рук не дайте семенам выходить.

- Масло будет выходить через щель в прессе.

- Регулярно проверяйте приток семян из воронки. Используйте небольшую деревянную палочку, чтобы разбивать скопление твердых частиц в проходе. Большие или грубые семена могут создавать пробки.

- Регулярно прочищайте ножом щель для выхода масла, чтобы избежать блокировки.

- Не тушите пламя, если вы собираетесь возобновить процесс через 5-10 минут. Если перерыв между подходами будет большим, снимите крышку и извлеките жмых до того, как он охладится.

4.	Масло.

- Теплое масло под давлением выходит из щели по центру пресса.

- Соберите масло в небольшую емкость.

- Оставьте масло при комнатной температуре на несколько часов, чтобы осели тяжелые частицы. Масло с высокой температурой плавления (напр., пальмовое или кокосовое масло) нужно держать горячими или фильтровать сразу после выжимки.

- Процедите масло и держите его в закрытой емкости в темном и прохладном месте до использования или продажи.

- Важно! Никогда не давите съедобное масло после несъедобного, перед этим тщательно не очистив пресс.

- Укажите название, происхождение и дату выжимки полученного масла на этикетке, для облегчения контроля над запасами масла.

5.	Жмых.

- Жмых большинства семян можно использовать как корм для животных (концентрат белка). Ваш консультант может вам подсказать.

3

http://www.hlebomoli.ru/

- Не добавляйте масло в жмых. Только жмых с низким содержанием масла может использоваться в корм животным.

- Полученный жмых сразу помещайте для хранения в пластиковые пакеты или герметичные емкости во избежание попадания влаги.

6.	После использования.

- Погасите фитиль.

- Снимите и очистите крышку пресса сразу после отжима. Если дать крышке остыть, то жмых становится твердым как камень и тяжело отчищается.

Если вы использовали регулировочный болт - выкрутите его. Добавьте в воронку немного семян, прокрутите рукоятку и жмых выйдет через крышку. Аккуратно прочистите резьбу под крышкой с помощью небольшого ножа – будьте осторожны, не повредите резьбу. Если вставить регулирующий болт в неочищенную резьбу на крышке, она может треснуть.

Если вы не использовали регулировочный болт: снимите крышку и прочистите ее небольшим ножом, не повредив резьбу. Промойте внутреннюю поверхность крышки горячей водой.

Если вы забыли очистить крышку сразу: жмых стал твердым как камень, и извлечь его непросто. Замочите крышку на несколько часов в горячей воде. Когда жмых размякнет, его будет легко извлечь.

- Протрите пресс и шнек смоченной в масле тканью.

- Полученное масло вылейте в закрытый контейнер и дайте ему отстояться в теплом месте в течение 1 – 2 дней, чтобы осел осадок. Масла с высокой температурой топления (напр., пальмовое и кокосовое), нужно держать достаточно теплыми, чтобы грязь осела. Процедите масло в чистый сосуд для хранения.

7.	Вопросы и ответы.

Шнек пресса издает металлический шум и тяжело прокручивается. Видны железные стружки на конце вала.

Решение: Немедленно прекратить вращение. Шайба в конце вала не смазана или отсутствует. Использование пресса без смазанной шайбы приводит к износу. Снимите крышку, извлеките винт из пресса, удалите всю стружку и смажьте шайбу.

Жмых попадает в масляную щель.

4

http://www.hlebomoli.ru/

Решение: Жмых идет в обратном направлении, потому что оба отверстия для жмыха в крышке слишком узкие. Ослабьте регулировочный болт, чтобы увеличить отверстия для жмыха. Семена могут быть слишком влажные, и жмых будет идти в обратном направлении. Нужны сухие семена.

Масло появляется в жмыхе.

Решение: Уменьшить отверстия для выхода жмыха. Жмых может быть перегрет. Уменьшите огонь фитиля. В некоторых случаях температура окружающей среды также нагревает крышку, нужно уменьшить огонь.

Пресс наполняется маслом.

Решение: Масляная щель забилась. Прочистите щель ножом. Семена с высоким или малым содержанием масла. Масло не успевает стекать в масляную щель. Проворачивайте рукоятку с меньшей скоростью, приблизительно 45 оборотов в минуту или меньше.

Поворот рукоятки вдруг стал слишком легким.

Решение: Проверьте содержимое воронки. Возможно, там пробка. Прочистите воронку деревянной палочкой.

Регулирующий болт не насаживается на крышку.

Решение: Резьба внутри крышки была плохо очищена. Промойте внутреннюю поверхность крышки горячей водой.

Пресс слишком горячий.

Решение: Нагреватель	не	был	погашен	после	выжимки,	и	пресс	перегрет.

Снимите и очистите крышку. Охладите пресс и продолжите отжим.

Пресс слишком холодный.

Решение: Фитиль слишком короткий. Погасите нагреватель и отрегулируйте пламя. Проверьте уровень горючего.

Нагар на конце пресса.

Решение: Фитиль слишком длинный. Отрегулируйте длину фитиля.

5

http://www.hlebomoli.ru/

Важно знать для хорошего результата - семена должны быть хорошо высушены (8% влажности)!

- случае если жмых выходит через масляную щель - семена не достаточно сухие.

| Тип семян | Подготовка семян | Замечания |
| --- | --- | --- |
| Бабассу | Ядра должны быть уменьшены в размерах, | - давить без регулирования |
| (семейство |  | болтом |
| пальмовых) | Трением, колкой или дроблением. |  |
|  | Поворачивайте рукоять с скоростью 45-50 в | - давка идет легко |
| (Orbignya | мин, |  |
| phalerata) |  |  |
|  | Чтоб масло стекало к масляному отверстию. |  |
| Семена | Проводим давку целого зерна. Позаботьтесь, | - давить без регулирования |
| подсолнечника | чтоб удалить камни и мусор. Предотвращайте | болтом |
|  | заторы в воронке палочкой.. Рукоять крутить |  |
|  | 60 оборотов в минуту. | - давление требует усилий |
| Грецкий орех | Очистите от кожуры включая разделяющую | - регулировочный болт |
|  | кожицу между ядрами. 55-60 оборотов в | сначала открыт. Затем |
|  | минуту. | затяните болт до 2 тонких лент |
|  |  | жмыха. |
|  |  | - проворачивание идет легко |
| Кунжут | Семена должны быть сухими, всего 4-5% | - начинать давку с открытым |
|  | влажности. Прокручивать медленно 54 | болтом, постепенно дожав его |
|  | оборотов минуту, чтоб поток масла успевал | до тонких полосок жмыха. |
|  | стекать. Регулярно прочищать масляную |  |
|  | щель. | - проворачивание требует |
|  |  | усилий |
| Сафлор | Очистить от кожуры. Удалить камни и мусор. | - давить без регулирования |
|  | Заторы в воронке пробивать палочкой. 45-50 | болтом |
|  | об/мин |  |
|  |  | - пальцами помогите |
|  |  | сформировать жмых |
|  |  | - проворачивание требует |
|  |  | усилий |
| Семена тыквы | Очистить от кожуры. Удалить камни и мусор. | - без регулировки болтом |
|  | Семена добавляют медленно, что приводит к |  |
|  | высокому выходу масла в час. 55 об/мин. | - проворачивание требует |
|  |  | усилий |
| Арахис не | Хорошо сушеный арахис. Очистить от | - начинать без регулировки, |
| жареный | кожуры но оставить плодовую кожицу. | постепенно затягивая до |
|  | Удалить камни и мусор. Затор пробивать |  |
|  | 6 |  |

http://www.hlebomoli.ru/

|  | палочкой. 45 об/мин. | появления тонких лент жмыха |
| --- | --- | --- |
|  |  | -проворачивание легкое |
| Пальмовые орехи | Орехи предварительно измельчить. Удалить | - давить без регулировки |
|  | мусор. Заторы пробивать палочкой… Масло |  |
|  | держать теплым, чтоб осел осадок перед | - требует значительных |
|  | фильтрацией | усилий. Если очень тяжело, то |
|  |  | полностью выкрутить |
|  |  | регулирующий болт |
| Льняное семя | Семена легко проходят. 45-50 об/мин, чтоб | - давить с болтом но |
|  | масло успевало стекать. Регулярно прочищать | открытыми отверстиями |
|  | щель. |  |
|  |  | - требует усилий |
| Кокос | Хорошо просушенный кокос измельчают. | - не используйте болт, |
|  | Давление требует навыка в связи с частыми | останавливайте жмых пальцем |
|  | заторами. Чтоб избежать этого |  |
|  | проворачивайте спокойно 45 об/мин. | - проворачивается легко |
|  | Регулярно прочищайте щель. |  |
| Рапс | Очистить от мусора. Семена должны быть | - затягивать болт постепенно |
|  | просушены не более 6-8% влажности. |  |
|  | Эффективность давки сильно снижена при | - проворачивается легко |
|  | влажности выше 8%. 45 об/мин |  |
| Ятрофа | Очистить семена от кожуры, удалить мусор. | - не использовать болт |
|  | 50 об/мин |  |
| (Jatropha curcas) |  | - проворачивание требует |
|  |  | усилий |
| Буковый орех | Полностью очистить, удалить мусор. | - болт затягивать постепенно |
|  | Влажность не выше 8%. 50-60 об/мин |  |
|  |  | - требует усилий |
| Конопля | Семена проходят легко. 45 об/мин | - без болта |
|  |  | - требует усилий |
| Фундук | Очистить от кожуры, орехи измельчить. 50 | - затягивать болт постепенно |
|  | об/мин |  |
|  |  | - проворачивается легко |

7

http://www.hlebomoli.ru/

Производительность пресса PITEBA с различными масличными культурами

|  | Тип | % Всего | % | % | Грамм | Литров | Кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | масла | отжима | эффектив. | масла в | масла в | семян |  |
|  |  |  | на | масла | отжима | час | час | в час |  |
|  |  |  | семена |  |  |  |  |  |  |
| Семена | 45 | 34 - 38 | 76 – 84 | 1200 | 1.33 | 3.4- |  |
| подсолнечника |  |  |  |  |  | 3.6 |  |
| Helianthus annuus |  |  |  |  |  |  |  |
| Рапс | 44 | 33 | 75 | 1524 | 1.69 | 4.5 | 50 об/мин |
| Brassica napus |  |  |  |  |  |  |  |
| Кунжут | 60.4 | 46 | 77 | 1738 | 1.93 | 3.8 | 50 об/мин |
| Sesamum indicum |  |  |  |  |  |  |  |
| Буковый орех | 37.7 | 29 | 77 | 501 | 0.56 | 1.7 | измельченные |
| Fagus sylvatica |  |  |  |  |  |  |  |
| Пальмовые орехи | 68 | 46 | 68 | 1280 | 1.42 | 2.8 | целые |
| Elaeis guineensis |  |  |  |  |  |  |  |
| Арахис (не | 57 | 40 | 70 | 1468 | 1.65 | 3,61 |  |
| жаренный) |  |  |  |  |  |  |  |
| Arachis hypogaea |  |  |  |  |  |  |  |
| Масличный нуг | 43 | 36 | 84 | 1490 | 1.66 | 4.1 |  |
| Guizotia abyssinica |  |  |  |  |  |  |  |
| Тыква (семена) | 45.5 | 39 | 86 | 570 | 0.63 | 1.5 | Добавлять |
| Cucurbita sp. |  |  |  |  |  |  | медленно |
| Лен (семена) | 40 | 34 | 85 | 1855 | 2.06 | 5.4 |  |
| Linum usitatissimum |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабассу | 72.7 | 62 | 85 | 1227 | 1.36 | 2.0 | измельченные |
| Orbignya phalerata |  |  |  |  |  |  |  |
| Конопляные | 34 | 23 | 68 | 1095 | 1.21 | 4.8 |  |
| семена |  |  |  |  |  |  |  |
| Cannabis sativa |  |  |  |  |  |  |  |
| subsp. sativa |  |  |  |  |  |  |  |
| Сафлор (дикий | 26.6 | 22 | 78 | 1100 | 1.22 | 5.0 | 55 об/мин |
| шафран) |  |  |  |  |  |  |  |
| Carthamus tinctorius |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесной орех | 68 | 55 | 81 | 1328 | 1.47 | 2.4 | 50 об/мин, |
| Corylus avellana |  |  |  |  |  |  | тертые |
| Грецкий орех | 71 | 63 | 89 | 894 | 1.00 | 1.4 | тертые |
| очищенный |  |  |  |  |  |  |  |
| Juglans sp. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ятрофа | 70 | 54 | 77 | 1408 | 1.56 | 2.0 |  |
| (decorticated) |  |  |  |  |  |  |  |
| Jatropha curcas |  |  |  |  |  |  |  |
| Ятрофа | 41,7 | 32 | 77 | 533 | 0.581 | 1.6 |  |
| (undecorticated) |  |  |  |  |  |  |  |
| Jatropha curcas |  |  |  |  |  |  |  |
| Миндаль | 65 | 58 | 89 | 1249 | 1.40 | 2.2 | тертые |
| Prunus dulcis |  |  |  |  |  |  |  |
| Какао-бобы | 56.8 | 37 | 65 | 1158 | 1286 | 2.5 | тертые |
| (очищенные) |  |  |  |  |  |  |  |
| Theobroma cacao |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кокос | 68 | 59 | 87 | 1839 | 2.04 | 3.11 | тертые |
|  | (копра) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cocos nucifera |  |  |  |  |  |  |  |

8

http://www.hlebomoli.ru/