ХРУПКОЕ ИЗДЕЛИЕ – БЕРЕЧЬ ОТ УДАРА!

www.zavoduniversal.ru

|  | Уважаемый покупатель! Вы приобрели чугунную эмалированную ванну, произведенную на современной немецкой автоматизированной линии (компания "Heinrich Wagner Sinto" ) по наиболее прогрессивной технологии литья ванн методом вакуумно-пленочной формовки. Аналогичные линии применяются на заводах в Европе. Эмалевое покрытие Вашей ванны соответствует требованиям ГОСТ 18297-96 «Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия» и не уступает лучшим мировым аналогам. Генеральный директор В.А. Киселев |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу и эксплуатации ванн купальных чугунных эмалированных

- Общие положения

  - Ванна купальная чугунная эмалированная предназначена для купания в пресной воде и устанавливается в санитарных узлах жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

  - Ванны внутри имеют белое или цветное стеклоэмалевое покрытие, снаружи – тонкое стекловидное покрытие.

- Инструкция по монтажу ванны

  - Ванну аккуратно положить на боковую стенку, не допуская повреждения эмалевого покрытия борта. Допускается использование резиновых или деревянных подкладок.

  - Произвести зачистку до металлического блеска абразивным материалом одного из двух пазов на борте ванны, который предназначен для прикрепления уравнителя потенциалов.

  - Надежно закрепить ножки в ножкодержателях ванны по схеме №1 для обеспечения устойчивого положения ванны при эксплуатации.

  - Присоединить сифон к ванне, соблюдая последовательность, указанную в инструкции по сборке и монтажу сифона.

  - Если ванна укомплектована ручками, то их сборку производить по схеме №3.

  - Если ванна укомплектована подголовниками, то его сборку производить по схеме № 4.

  - Зачистить предполагаемое место крепления уравнителя на водопроводной трубе холодной воды.

  - Установить ванну на место. Используя регулировочные болты ножек, выровнять борта ванны строго по горизонтали.

  - Присоединить сифон к системе канализации. Проверить герметичность соединения выпуска и перелива.

  - После установки  ванны необходимо убедиться в том, что ванна устойчиво стоит на всех 4-х ножках и при диагональной нагрузке (нажатие на углы ванн) отсутствуют сдвиги и качения, вода самотеком стекает по дну в слив ванны.

  - Собрать уравнитель электрических потенциалов по схеме №2.

  - Если стены планируете облицовывать плиткой, то необходимо руководствоваться схемой № 5:

- Работы по облицовке стен плиткой производить до установки ванны. Оставьте зазор не более 4 мм между материалом облицовки и краем ванны.

- Для обеспечения влагостойкости используйте силиконовый герметик. Не прислоняйте ванну вплотную  к стене.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- Не применять жестких конструкций между стеной и ванной во избежание передачи звука, а также для обеспечения беспрепятственного теплового расширения.

- Оставьте зазор между ванной и стеной не менее 2 мм.

- При установке ванны в короб, а также при монтаже под ванной жестких (не съемных) перегородок, облицованных керамической плиткой либо другими материалами, необходимо оставить зазор между перегородкой и ванной не менее 5 мм с  последующим заполнением силиконовым санитарным герметиком.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается пользоваться закрепленными ручками для перемещения ванны.

- Во избежание выхода ножек из пазов упора не допускать в процессе монтажа ванны и в период её эксплуатации раскачивания вдоль продольной оси.

- Инструкция по эксплуатации ванны

  - Ванну наполнять пресной водой с температурой не более +75(С.

  - После каждого пользования ванной необходимо тщательно вымыть ванну мылом или жидкими моющими средствами, специально предназначенными для этих целей, хорошо ополоснуть чистой водой, затем протереть насухо мягкой тканью.

  - Моющие средства, применяемые для чистки эмалевой поверхности ванны, не должны содержать любых кислот, растворителей, хлор, абразивные частицы, а так же едких концентрированных щелочей с показателем pH более 10. В противном случае эмалевое покрытие может потерять блеск и приобрести шероховатость. Не допускается применение абразивных чистящих средств типа "Пемолюкс", "Комет" и других средств, предназначенных для чистки глазурованных изделий (унитазов, раковин, облицовочной и половой плитки).

  - Не следует в ванне замачивать и стирать бельё, сливать жидкости из автоматических и ручных стиральных машинок.

  - При использовании средств смягчения воды показатель pH должен быть 6 ÷ 8.

  - Не допускается сливать в ванну агрессивные жидкости (фотохимикаты, химреактивы, окрашивающие материалы и т.п.) Не допускается попадание на эмалевую поверхность строительных смесей, используемых при укладке облицовочной плитки, что может привести к потере блеска.

  - Ванну вне эксплуатации следует содержать в сухом виде. Стоячая вода или постоянная течь из неисправных кранов образуют желтый налет на эмали (ввиду наличия в воде различных минеральных солей), который практически невозможно удалить.

  - Не перегружайте ванну при эксплуатации. Корпус ванны, ножки, места их крепления рассчитаны и испытаны на допускаемую нагрузку 300 кг. (160 ÷ 180 кг воды и вес одного человека).

  - Не допускайте падения в ванну твердых предметов, что может привести к образованию трещин эмалевой поверхности.

  - Не следует длительное время (более суток) хранить в ванне водопроводную воду.

  - Во избежание повреждения эмалированной поверхности ванны, монтаж смесителя должен быть выполнен так, чтобы струя воды попадала на решетку слива ванны.

- Варианты комплектации

  - Ванна купальная чугунная эмалированная может иметь различные варианты комплектации.

4.1.1. Вариант комплектации №1 (см. схему 1):

| Поз.№ | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ножка регулируемая | 4 |
| 2. | Болт М10х45 | 4 |
| 3. | Шайба (10 | 8 |
| 4. | Гайка М10 | 8 |
| 5. | Болт М12х60 | 4 |
| 6. | Гайка М12 | 4 |

4.1.2.При комплектации уравнителем электрических потенциалов в состав комплекта дополнительно входят                    (см. схему 2):

| Поз.№ | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проводник | 1 |
| 2. | Болт М6х20 | 1 |
| 3. | Болт М6х30 | 1 |
| 4. | Шайба (6 | 4 |
| 5. | Гайка М6 | 2 |

4.1.3. При комплектации ручками в состав комплекта дополнительно входят (см. схему 3):

| Поз.№ | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ручки для ванн | 2 |
| 2. | Винт М6 | 4 |
| 3. | Прокладка | 4 |
| 4. | Заглушка | 4 |
| 5. | Гайка М6 | 4 |

4.1.4. При комплектации подголовником в состав комплекта дополнительно входят (см. схему 4):

| Поз.№ | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Болт М8 | 2 |
| 2. | Шайба 8 | 2 |
| 3. | Шайба | 4 |
| 4. | Опора | 2 |
| 5. | Ось | 2 |
| 6. | Подголовник | 1 |

  - В связи с постоянным проведением работ по усовершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его качество и потребительские свойства.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок эксплуатации приборов - 1,5 года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации приборов через розничную сеть), но не более 2 лет со дня их отгрузки предприятием-изготовителем.

  - Гарантия аннулируется:

- при отсутствии гарантийного талона;

- при отсутствии на гарантийном талоне даты продажи, ответственного лица, печати торговой организации;

- при использовании изделия не по назначению;

- при наличии механических повреждений или следов самостоятельного ремонта;

- при несоблюдении инструкции по эксплуатации;

- в случае стихийных бедствий и других причин, находящихся вне контроля изготовителя и продавца.

Дата изготовления _______________			 Контролер ОТК ______________________

1							                            Подпись

ВНИМАНИЕ!

- Гарантийный талон должен быть полностью заполнен.

- Без гарантийного талона претензии не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(заполняется продавцом)

Наименование изделия

Цифровой шифр штрих-кода

Дата продажи:

Наименование и печать торговой организации

Подпись продавца:

# Text boxes

Место

для штампа