1. Установка гребенки.

1.1 Гребенка устанавливается в верхней части дверного косяка горизонтально.

1.2 Гребенка крепится с помощью саморезов      5...6 мм (металлический или деревянный дверной косяк) или дюбелей (бетонный дверной косяк) согласно рис. 1, сбоку или снизу( рис.2) исходя из условий эксплуатации и удобства монтажа.

- Изготовление и установка ПВХ - полос.

2.1 После того как гребенка установлена, измеряется расстояние от нижней кромки зубьев гребенки до пола ( H )  по краям и в середине дверного  проема   рис.3

- Следующий этап - изготовление ПВХ-полос начинается с приклепывания

металлического хвостовика, состоящего из двух планок:  прижимной (узкой) и несущей (широкой).

Для этого необходимо расположить широкую планку снизу пластиковой ленты строго перпендикулярно боковой поверхности полосы рис.4, сверху полосы разместить узкую планку, аккуратно совместив отверстия для заклепок.

2.3 Используя планки как направляющий «кондуктор», просверлить сверлом  5 мм отверстия в пластиковой полосе  ( 3 шт. для полосы 2х200 мм  и  4 шт. для полосы 3х300 мм).

- Приклепать хвостовик к полосе, с помощью  заклепочника  рис.5.

- При помощи рулетки от верхнего края установочных отверстий откладывается

расстояние L равное высоте дверного проема H, измеренное в п. 2.1 рис.6.

2.6 При помощи угольника и ножа для резки линолеума полоса отрезается и устанавливается на гребенку. Операция повторяется до получения нужного количества полос, при необходимости вносятся корректировки по длине полосы.

Полоса не должна касаться пола, расстояние между полом и нижним краем полосы должно составлять 3...5 мм.

2.7 Полосы имеют слегка изогнутый профиль и устанавливаются навстречу друг другу согласно рис.7.

2.8  ПОЖАЛУЙСТА, НАКЛЕЙТЕ ПРИЛАГАЕМЫЕ к поставке НАКЛЕЙКИ НА ЗАВЕСУ – ТАК ВАМ ПРОЩЕ БУДЕТ НАЙТИ НАС  ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАКАЗА!

 ВНИМАНИЕ!

Необходимо точно следовать инструкции и соблюдать все рекомендации, от этого зависит правильность установки и эффективность эксплуатации ПВХ-завесы.

Например: при высоте двери 2500мм, отклонение от перпендикулярности при установке хвостовика в 1, дает горизонтальное смещение полосы к низу   45 мм.

# Text boxes

рис. 1

рис. 2

дверной косяк

гребенка

ПВХ - завеса

ПВХ - завеса

рис. 3

H

H

90

рис.4

рис.5

L=H

рис.6

90

90

вид сверху

нахлест 60 %

нахлест 80 %

вид спереди

нахлест полос 60 %

рис.7