Инструкция по установке и эксплуатации А-0734, А-0735, А-0737/0737R

Благодарим Вас за приобретение паровой кабины Appollo.  Массажная ванна Appollo  объединяет в себе функции гидромассажа,  подсветки, аудио, практичность и удобство кабины дарит Вам удовольствие и комфорт.

Перед использованием паровой кабины Appollo, внимательно прочтите данную Инструкцию по установке и эксплуатации и сохраните ее.

Чтобы идти в ногу со временем, Appollo прикладывает усилия и постоянно занимается разработками для улучшения качества своей продукции. Почти каждый день появляющиеся новинки вытесняют с рынка устаревшие модели товаров. Поэтому могут быть некоторые различия между данными здесь инструкциями и купленной Вами моделью, о чем дополнительно не сообщается.

СОДЕРЖАНИЕ

Важно…………..…………………………………………………………………………………………………2

Конструкция…………………………………………………………………….……………..............................3

Установка…………………………………………………………………………………………………………7

Водоснабжение и электропроводка…..…………………………………………..………………………………………………...10

Эксплуатация:

Панель управления F16СII…..………………………………………………………………………………...14

Определение неисправности…………………………………………………………………………………..19

Элементы управления кабины…………………………………………………………………………………20

Уход и техническое обслуживание…………………………………………………………………………....23

Меры предосторожности……………………………………………………………………………………….24

Важно

- Перед использованием паровой кабины Appollo, внимательно прочтите данную Инструкцию по установке и эксплуатации и сохраните ее.

- Подача электроэнергии в кабину должна осуществляться из отдельного источника электропитания с параметрами 220 V+10 %, 50 Hz  с надежным заземлением. Поперечное сечение основного провода электроснабжения  должно быть не менее 2,5 мм². Избегайте попадания воды на вилку.

- Давление воды должно равняться 0.1-0.4 МПа. Температура подаваемой в кабину горячей воды должна быть ниже 65 ºС. Источник воды должен иметь отдельный вентиль перекрытия потока.

- Установку кабины должны осуществлять квалифицированные специалисты, следуя указаниям данной инструкции. Подключение к источнику электропитания должно  осуществляться квалифицированным электриком.

- Принимая ванну, убедитесь, что защитный экран дренажа поднят, это защитит массажные форсунки от повреждений.

- Чтобы не поскользнуться и не упасть, будьте внимательны.

- Никогда не позволяйте детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями пользоваться ванной без присмотра.

- Никогда не оставляйте зажженных сигарет возле ванны и не бросайте в нее пепел, иначе можно повредить конструкцию и вызвать пожар.

- После окончания эксплуатации, всегда отключайте ванну от источников подачи электричества и воды.

- Уход за ванной следует осуществлять только после ее отключения от источника питания.

- Раз в полгода квалифицированный электрик должен осуществлять проверку  электроблока на предмет защиты от утечки электроэнергии и нормального функционирования протектора.

- После распаковки следует поместить стеклянные панели вертикально к стене. При горизонтальном положении панели могут легко разбиться. Будьте осторожны с углами панелей.

- Входя в кабину, будьте осторожны, не кладите пальцы в зазоры двери, а также нагибайтесь, чтобы не удариться головой о панель.

- Если во время использования паровой кабины вы ощущаете дискомфорт, нажмите на кнопку POWER, выключите изделие из сети, прекратите пользование.

- Перед тем как нажать на кнопку ПАР, убедитесь, что в изделие поступает холодная вода, иначе парогенератор будет поврежден.

- Избегайте  соприкосновения с выходным отверстием парогенератора.

Конструкция А-0734/0735

| № | Деталь | Код | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыша | FHZP0716 | 1 | Для А-0734 FHZP0710 |
| 2 | Стеновая панель | FHZP0717 | 1 | Для А-0734 FHZP0711/FHZP0712 |
| 3 | Передняя подвижная дверь | BLZP0349 | 1 | Для А-0734 BLZP0356 |
| 4 | Боковая подвижная дверь | BLZP0350 | 1 | Для А-0734 BLZP0357 |
| 5 | Стеклянная полка | BLZP0344 | 2 | Для А-0734 BLZP0235/BLZP0344 |
| 6 | Панель управления F3II | DQZY0069 | 1 |  |
| 7 | Малая форсунка | SNQT0018 | 6 |  |
| 8 | Кран №24 с одной ручкой | SNZY0045 | 1 |  |
| 9 | Входное отверстие | SNZY0075 | 1 |  |
| 10 | Ванна | FHZP0719 | 1 | Для А-0734 FHZP0714 |
| 11 | Фартук | FHZP0720 | 1 | Для А-0734 FHZP0715 |
| 12 | Неподвижная дверь | BLZP0348 | 2 | Для А-0734 BLZP0355 |
| 13 | Подвижная душевая лейка | SNZY0095 | 1 |  |
| 14 | Держатель для душевой лейки | SNQT0009 | 1 |  |
| 15 | Хромированный шланг, Ø14х1500 | SNQT0031 | 1 | Для А-0734 BLZP0354 |
| 16 | Боковая неподвижная дверь | BLZP0347 | 2 | Для А-0734 BLZP0353 |
| 17 | Зеркало | BLZP0352 | 1 |  |
| 18 | Массажер стоп III | SNQT0060 | 1 |  |
| 19 | Контейнер для фитокосметики | SLYS0577 | 1 |  |
| 20 | Хромированный душевой шланг, Ø14х1100 | SNQT0032 | 1 |  |
| 21 | Подголовник №5 | SLQT0032 | 2 |  |

Конструкция А-0737/A-0737R

| № | Деталь | Код | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыша | FHZP0657 | 1 | Для А-0737R, FHZP0664 |
| 2 | Левая стеновая панель для А-0737 | FHZP0658 | 1 | Для А-0737R FHZP0665 |
| 3 | Вентилятор | DQQT0064 | 1 |  |
| 4 | Хромированная душевая лейка №12 | SNZY0095 | 1 |  |
| 5 | Держатель душевой лейки №4 | SNQT0144 | 1 |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | Хромированный шланг, Ø14х1500 | SNQT0031 | 2 |  |
| 8 | Передняя панель F4III | DQZY0031 | 1 |  |
| 9 | Хромированная дверная ручка №2 | SLDD0136 | 1 |  |
| 10 | Кран №11 с одной ручкой | SNZY0032 |  |  |
| 11 | Форсунка | SNQT0018 | 6 |  |
| 12 | Неподвижная дверь | BLZP0333 | 1 |  |
| 13 | Левый профиль №15 | LCZP0632 | 1 |  |
| 14 | Массажер стоп III (белый) | SNQT0060 | 1 |  |
| 15 | Контейнер для фитокосметики | SLYS0577 | 1 |  |
| 16 | Входное отверстие №10 | SNZY0075 | 1 |  |
| 17 | Подвижная дверь | BLZP0334 | 1 |  |
| 18 | Верхний рельс | LCZP0628 | 1 |  |
| 19 | Правая стеновая панель | FHZP0659 | 1 | Для А-0737R FHZP0666 |
| 20 | Вентилятор, громкоговоритель | DQQT0068 | 1 |  |
| 21 | Зеркало | BLZP0210 | 1 |  |
| 22 | Профиль №1 | LCZP0214 | 2 |  |
| 23 | Щиток | FHZP0660 | 1 |  |
| 24 | Профиль №68 | LCZP0633 | 1 |  |
| 25 | Неподвижная дверь | BLZP0335 | 2 |  |
| 26 | Правый профиль №15 | LCZP0216 | 1 |  |
| 27 | Нижний рельс | LCZP0629 | 1 |  |
| 28 | Ванна | FHZP0661 | 1 | Для A-0737R FHZP0667 |
| 29 | Фартук | FHZP0662 | 1 | Для A-0737R FHZP0668 |

Водоснабжение и электропроводка для А-0734 A. Горячая вода: G1/2 цинковая трубка на высоте h=700 mm от пола. B. Холодная вода: G1/2 цинковая трубка на высоте h=700 mm от пола. C. Электричество: 220V/50 Hz, трехпроводная одиночная фаза с мощностью не менее 32A с выходом в стене на высоте h=1500 mm от пола. D. Электричество: 220V/50 Hz, трехпроводная одиночная фаза с мощностью не менее 16A с выходом в стене на высоте h=350 mm от пола. E. Дренаж: отверстие дренажа должно быть размещено в области радиусом 100~200мм, отверстие служит центром как показано на рисунке. Примечания: Прежде чем открывать подачу пара, удостоверьтесь в том, что подача холодной воды функционирует, иначе возможны перегрев и повреждение парогенератора. Для F3 следует заранее продумать гнезда для телефона и CD. F3 поставляется с телефонным кабелем 5м и CD-кабелем 5 м. Необходимы отдельные выключатели для электрического тока и подачи воды. Всегда выключайте подачу воды и электричества после использования.

Технические параметры:

| Модель | Напряжение (V) | Частота (Hz) | Мощность парогенератора (W) | Мощность простого насоса (W) | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-0734 | 220 | 50 | 3500 | 650/1900 | 1700x800x2200 |

Соответствие стандарту: QB2584-2007 <Computerized Steam-Shower Box>

Водоснабжение и электропроводка для А-0735 A. Горячая вода: G1/2 цинковая трубка на высоте h=700 mm от пола. B. Холодная вода: G1/2 цинковая трубка на высоте h=700 mm от пола. C. Электричество: 220V/50 Hz, трехпроводная одиночная фаза с мощностью не менее 32A с выходом в стене на высоте h=1500 mm от пола. D. Электричество: 220V/50 Hz, трехпроводная одиночная фаза с мощностью не менее 16A с выходом в стене на высоте h=350 mm от пола. E. Дренаж: отверстие дренажа должно быть размещено в области радиусом 100~200мм, отверстие служит центром как показано на рисунке. Примечания: Прежде чем открывать подачу пара, удостоверьтесь в том, что подача холодной воды функционирует, иначе возможны перегрев и повреждение парогенератора. Для F3 следует заранее продумать гнезда для телефона и CD. F3 поставляется с телефонным кабелем 5м и CD-кабелем 5 м. Необходимы отдельные выключатели для электрического тока и подачи воды. Всегда выключайте подачу воды и электричества после использования.

Технические параметры:

| Модель | Напряжение (V) | Частота (Hz) | Мощность парогенератора (W) | Мощность простого насоса (W) | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-0735 | 220 | 50 | 3500 | 650/1900 | 1800x1100x2200 |

Соответствие стандарту: QB2584-2007 <Computerized Steam-Shower Box>

Водоснабжение и электропроводка A-0737/A-0737R A. Горячая вода: G1/2 цинковая трубка на высоте h=750 mm от пола. B. Холодная вода: G1/2 цинковая трубка на высоте h=750 mm от пола. C. Электричество: 220V/50 Hz, трехпроводная одиночная фаза с мощностью не менее 32A с выходом в стене на высоте h=1100 mm от пола. D. Электричество: 220V/50 Hz, трехпроводная одиночная фаза с мощностью не менее 16A с выходом в стене на высоте h=450 mm от пола. E. Дренаж: отверстие дренажа должно быть размещено в области с внутренним радиусом 100 мм, внешним радиусом 200мм, отверстие служит центром как показано на рисунке. Примечания: Прежде чем открывать подачу пара, удостоверьтесь в том, что подача холодной воды функционирует, иначе возможны перегрев и повреждение парогенератора. Для F4 следует заранее продумать гнезда для телефона и CD. A-0737 и А-0737R поставляются с телефонным кабелем 5м и CD-кабелем 5 м. Необходимы отдельные выключатели для электрического тока и подачи воды. Всегда выключайте подачу воды и электричества после использования.

Технические параметры:

| Модель | Напряжение (V) | Частота (Hz) | Мощность парогенератора (W) | Мощность простого насоса (W) | Мощность воздушного насоса (W) | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-0737/0737R | 220 | 50 | 3000 | 750/2200 | 250 | 1700x900x2200 |

Соответствие стандарту: QB2584-2007 <Computerized Steam-Shower Box>

Соединение воды A-0734/A-0735/А-0737/A-0737R

Пульт управления F16CII

(Примечание: панель управления F3не используется на кабинах А-0734,0735,0737 с 2010года, панель управления F16СII не комплектуется пультом ДУ)

1 Вкл/Выкл

2 Перемещение вверх

3 Возврат к предыдущему меню

4 Изменение параметров настройки в сторону уменьшения

5 блокировка клавиатуры

6 Перемещение вниз

7 подтверждение

8 Изменение параметров настройки в сторону увеличения

Использование

Внимание для использования панели управления

1.	Панель управления управляется нажатиями на дисплей.

2.	Область, занятая функциональной клавишей, - оптимальная область для касания.

3.	Чтобы удлинить срок службы контроллера и пульта, два последовательных переключения, в т.ч. вкючение и выключение, должны производиться минимум с дистанцией в 30 секунд.

4.	После использования, всегда выключайте электропитание.

5.	Энергетическое исходное напряжение панели должно находится в допустимых рамках для работы панели, иначе панель может сгореть.

6.	Перед установкой панели проверьте, что указанное на корпусе панели допустимое напряжение соответствует напряжению в вашей сети

7.	В случае замыкания панели выключите систему и включите снова.

II. Функции

1.	Освещение

2.	Вентиляция

3.	Пар

4.	Управление форсунками

5.	переключение CD/FM

6.	прием телефонных звонков

7.	Установка таймера для температурного и парового режимов, выбор радиочастот и громкости звука

III. Включение и выбор функционального режима

(I) Включение питания и разблокировка панели управления

1.	Чтобы включить систему

Коснитесь кнопки включения панели управления, и система включится. Клавиатура будет посвечена голубым цветом. Экран LED отобразит текущую температуру окружающей среды, системное время и функциональное состояние.

2. Чтобы выключить систему

, Когда система находится в рабочем состоянии, коснитесь кнопки выключения на панели управления, и система выключится.

- Чтобы запереть и отпереть панель управления

Когда система находится в рабочем состоянии, то в случае отсутствия нажатий на какую-либо клавишу в течение 30 секунд клавиатура панели управления будет блокирована и экран показывает икону блокировки клавиатуры●.

Коснитесь кнопки разблокировки панели ◎, и панель разблокируется. Икона ● погаснет, и все кнопки  панели управления будут снова действовать.

(II) Эксплуатация

1. Чтобы переместить курсор

Любая из функций системы может быть активизирована, когда вы перемещаете курсор на эту позицию функции затем нажимаете кнопку ENTER. Используйте клавиши ︽  и  ︾, для перемещения курсора вверх и вниз.

- После того, как вы нажали клавишу ○ включения системы, экран LED покажет текущую температуру окружающей среды, системное время и функциональное состояние изделия, а также время с момента включения. Одновременно с включением системы включится и верхнее освещение. Курсор будет находится на функции Пар. Экран будет показывать икону пара.

стр 21

3.	Когда курсор перемещается на позицию функции, икона соответственной функции появится. Когда функция активизирована, соответствующая икона ярко загорится (кроме иконы времени и иконы температуры). С выключением функции икона гаснет.

4. Икона температуры и икона времени: Когда вы заканчиваете регулировку температуры или продолжительности времени и отводите курсор, соответствующая икона гаснет.

(III) Действие

1. Чтобы установить системное время

При выключенной паровой системе, переместите курсор на Выбор времени и коснитесь клавиши Ввод -  система включит функцию ввода системного времени, и появится икона времени. Используя клавиши︽  и ︾, вы можете переключаться между регулировкой для части часов системного времени и урегулированием для части минут системного времени, и используя ключи ◢ и ◣ устанавливать часы системных часов и минуты соответственно.

2. Чтобы установить паровую функцию и продолжительность

(1) времени паровой поставки Перемещают курсор на Пар, касаются ключ Ввода панели управления, чтобы запустить или остановить функцию паровой ванны.

(2) Предустановленная температура пара составляет 45 oC; продолжительность предустановленного времени составляет 45 минут.

(3) Чтобы установить температуру паровой ванны: Переместите курсор, чтобы Работать временно затем коснитесь ключа Ввода, чтобы войти в систему ввода температуры пара. Затем вы, возможно, используете ключи ◢ и ◣

установите температуру. Диапазон установок температуры: 25 - 60 oC.

(4) Чтобы установить продолжительность времени паровой ванны: Переместите курсор на Выбор времени затем касаются ключа Ввода, чтобы иметь систему вводят метод задание продолжительности времени паровой ванны. Затем вы используете ключи ◢ и ◣ чтобы установитьпродолжительность времени. Диапазон установок продолжительности времени: 10 – 60 минут.

(5) Слив воды: через 30 секунд после того, как система была выключена, слив воды из парового генератора будет автоматически осуществляться в течение 3 минут.

3. Освещение

, Если вы перемещаете курсор в положение Свет и коснетесь клавиши Ввода, вы включите или активизируете функцию освещения.

4. Вентиляция

, Если вы перемещаете курсор в положение Вентилятор и нажимаете клавишу Ввод, вы активизируете или выключаете функцию вентиляции.

5. Форсунки

Переместите курсор на Форсунки. Последовательными нажатия на клавишу Ввод можно по очереди включить следующие режимы работы форсунок: Верхний душ → Нижний душ, постоянный ток → переменное включение верхнего и нижнего тока → прерывающийся ток. В течение смены

режимов икона верхний/нижний и форсунок будет зажигаеться или гаснуть.

6. Переключение радио и проигрывателя

1) выбор режима радио

Перемещают курсор на Музыку и нажимают клавишу Ввод, чтобы иметь доступ к подменю справа. Затем переместите курсор на радио и нажмите Ввод, чтобы активизировать или выключить радио.

(1) Поиск радиостанции: После включения радио поместите курсор на Настроить и нажмите клавишу Ввод. Затем вы можете использовать ключи  ◢ и ◣ чтобы регулировать частоту в пошаговом режиме. Один шаг - 0.1MHz. Если вы продолжаете касание ключа в течение одной секунды, вы будете осуществляеть автоматический поиск вверх или вниз. Когда радиостанция найдена, автоматический поиск остановится и станция будет работать. Если вы касаетесь клавиши Ввода снова, система выйдет из метода поиска радиостанции.

(2) Запоминание радиостанций: Когда станция найдена, если вы перемещаете курсор на Память и касаетесь клавиши Ввод панели управления в течение одной секунды – и радиостанция будет автоматически запомнена, а на экран LED отобразится номер этой радиостанции. Тем же методом, вы

стр 22

можете запомнить радиостанцию на другой частоте, и номер в памяти автоматически возрастет. Всего можно запомнить 18 станций.

(3) Диапазон частоты приема составляет 7.5~108.0 мГц.

(4) Чтобы вызвать запомненную радиостанцию: включите радио, переместите курсор на Память и коснитесь клавиши Ввода панели управления – затем переключаетесь между каналами (1 – 18) радиочастоты и выбираете одну из запомненных радиостанций.

2) Чтобы проиграть КОМПАКТ-ДИСК

Перемещают курсор на Компактный Диск. Касаясь клавиши Ввод панели управления, вы включаете или выключаете функцию проигрывателя компакт-дисков

3) Чтобы регулировать уровень громкости

Клавиши ◢ и ◣ используются для установки уровня громкости.

4) Чтобы вывести курсор из подменю

Для выхода нажмите клавишу Esc панели управления, курсор вернется к Музыке под главным меню.

Если радио- функция не активизирована, то когда вы касаетесь клавиш ︽  или ︾, курсор сразу переместится к Компактному Диску.

В режиме проигрывания компакт-дисков нажатием клавиши ︽  или ︾ вы можете переместить курсор сразу на Радио.

7. Чтобы принять телефонный вызов

При поступлении телефонного звогка, курсор автоматически перемещается к указателю Телефон в телефонного меню, а функция проигрывания временно отключится. Касаясь клавиши Ввод панели управления, вы можете ответить на телефонный вызов. Для завершения разговора коснитесь клавиши Ввод панели управления. Функция Музыка возобновится.

8. Очистка

При включенной системе переведите курсор к Озонации и нажмите клавишу Ввод. Активизируется функция озонации. Лампа подсветки LED будет мигать и включтся икона озонации. Кроме клавиши Ввод, все другие клавиши будут блокированы. Функция озонации работает в течение 10 минут.

Касанием клавиши Ввода можно остановить действие озонации вручную.

IV. Диагностика неисправностей

В системе есть четыре встроенных аварийный указателя автоматической диагностики неисправностей.

Определение неисправности:

- E1 – неисправность датчика температуры: Когда температурный датчик выходит из строя или переносит короткое замыкание, на экране LED отображается E1, сопровождаемый с тревожным звуковым сигналом. Все клавиши на панели управления отключаются. В данном случае, чтобы восстановить нормальную работу системы, необходимо отключить электропитание к центральному процессору электрической панели управления и выяснить причину неприятности (затем снова подключить питание центрального процессора).

- (2) E2 – неисправность датчика уровня воды: Когда паровая функция находится в режиме использования, но датчик уровня воды неисправен, например, измеренный уровень воды ниже, чем требуется, но вода в систему не поступает, то экран LED отображает код E2, сопровождаемый с тревожным сигнальном. Паровой генератор остановит нагревание. Когда будет достигнуто нормальное состояние уровня воды, код E2 исчезает.

- (3) E5 – Сухой нагрев: В случае, если вода совсем не поступает к паровому генератору, но паровой генератор продолжает нагревается, его температура может стать слишком высокой. Если температура выше 108oC, экран LED отобразит код E5, сопровождаемый тревожным звуковым сигналом, и паровой генератор прекратит нагрев. В данном случае для восстановления нормальной работы системы необходимо отключить электропитание центрального процессора и выяснить причину неисправности.

- (4) E6 – неисправность паровой системы: в случае обнаружения системой  неисправностей в паровой системе, экран LED отобразит код E6, сопровождаемый тревожным звуковым сигналом, и паровой генератор прекратит нагрев. В данном случае необходимо отключить электропитание центрального процессора и обратиться к специалисту, чтобы проверить дренажный клапан и дренажную систему, исследовать уровень воды и нагревающий элемент. Повторно разрешается  запускать систему только после устанения неисправности.

Меры предосторожности

| Не позволяйте детям или людям с ограниченными возможностями пользоваться устройством без присмотра. | Никогда не взбирайтесь на крышу кабины и не вешайте тяжелые предметы. | Во избежание повреждения кабины избегайте ударов твердыми предметами. |
| --- | --- | --- |
| Во избежание пожара или повреждения никогда не оставляйте непогашенную сигарету вблизи от поддона, избегайте попадания пепла от сигареты на поверхность изделия. | Будьте осторожны, не споткнитесь – поддон выше пола. | Не кладите руки в зазор между дверью и кабиной. |
| Обычно на поверхности присутствует мыльная пена, будьте осторожны, не поскользнитесь. | Обеспечивайте достаточное проветривание изделия после каждого использования во избежание возникновения неприятных запахов и плесени. | Для очистки используйте нейтральные средства и мягкую ткань. Никогда не используйте кислотосодержащие средства, спирт, аммиак и т.п. |
| Для удаления накипи используйте зубную пасту и мягкую ткань. | Если герметик отошел, возможна протечка воды. Нанесите герметик заново. | Следите за чистотой изделия во избежание засорения сливного отверстия волосами, грязью и т.п. |