Инструкция по эксплуатации лазерной цветомузыки LSS-020

Для безопасной и стабильной работы устройства внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации.

Комплектация:
1. Лазерная цветомузыка LSS-020 1 шт.

2. Пульт ДУ 1 шт.

3. Адаптер сети переменного тока 1шт.

4.Руководство по эксплуатации 1шт.

5. Штатив 1шт.

6. Коробка
Пожалуйста, используйте устройство строго по инструкции.
Это устройство предназначено для использования только внутри помещения и должно быть предотвращено от воды, влаги и ударов.
Рабочая температура лазерной цветомузыки LSS-020 15-30 “C
Не включайте и выключайте проектор часто и старайтесь избегать длительной работы данного устройства. Во время транспортировки используйте оригинальную упаковку.

Предупреждения:
1. Не направляйте лазерную цветомузыку в глаза, это опасно!
2. Рабочее напряжение 110-240V 50-60Hz.

1. Светодиоды (LED)
2. Лазерная диафрагма 
3. Выключатель питания
4. Ручка регулировки чувствительности микрофона

5. Вентилятор охлаждения

6. DIP-переключатели

7. Разъем питания DC 12V 2.0A

Технические характеристики:
Адаптер питания: от сети переменного тока, вход AC100V-240V/50 ~ 60 Гц, выход 12.0V 2.0A.
Лазерный генератор волны:

зеленый - длина волны 532 нм, мощность 50 мВт

красный - длина волны 660 нм, мощность 100 МВт.
Размеры устройства: 138 * 118 * 62 мм
Вес нетто: 0.9 кг, вес брутто: 1,2 кг

Функции и настройки:
Используйте DIP-переключатели для переключения режимов устройства.

| Dip-переключатели | Функция |
| --- | --- |
| l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | Управление с пульта |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Ручной режим |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | Автоматический режим |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Звук активен |
| 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | Звук активен1 |
| 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Звук активен2 |
| 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Лазер включен |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Мигание лазера |
| 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Скорость мигания |
| 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Скорость мигания |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 |  | Светодиоды выключены |
| 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | Светодиоды включены |
| 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | Цвета светодиодов |
| 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Мигание светодиодов |